## Slide 1: Вертикальный тросовый плоттер – автоматический художник
Автор проекта: Наумов Максим Геннадьевич, ученик 10 класса Руководитель: Жёлтиков Андрей Валерьевич, учитель робототехники
Notes: Добрый день, уважаемые члены жюри, меня зовут Наумов Максим, я хочу представить вам свой проект, который поможет нарисовать потрясающее изображение на стене, даже если вы не художник – это Вертикальный Тросовый Плоттер

## Slide 2
Графическое оформление больших вертикальных поверхностей широко применяется в дизайне
Актуальность
3.2 м
7 м
Notes: В последнее время наиболее актуально становится графическое оформление вертикальных поверхностей: в помещении и на улице

## Slide 3: Примеры оформления вертикальных поверхностей
Стена холла в школе 548
Бетон
Стекло
Маркерное покрытие
Notes: На различных типах поверхностей: бетон, стекло, маркерное покрытие

## Slide 4: Существующие решения
С проектором
Специальные устройства
Вручную
Преимущества:
Проработка деталей
Не требуются художественные навыки
Недостатки:
Небольшая область проецирования
Преимущества:
Автономность
Точность и надёжность
Быстрее
Недостатки:
Ограниченные возможности
Преимущества:
Детализация рисунка
Недостатки:
Необходимы художественные навыки
Большие затраты времени и усилий
Могут возникать ошибки
Наличие спец. снаряжения
Notes: Существуют различные технические решения : вручную, проецирование и специальные устройства, у каждого из них есть свои преимущества и недостатки каждого, представленные на слайде. Я решил остановиться на изучении специальных устройств Из них наиболее *перспективным является специальные устройства, и его аналоги будут рассмотрены далее.

## Slide 5: Аналоги
Scribit
Makelangelo
Notes: В качестве аналогов я рассмотрел два устройства Мэйкланджео и Скрибит

## Slide 6
Makelangelo
Рабочая область до (1.4 x 2.0) м
Цена 490.00 CAD (32 500,57₽)
Скорость печати 23 мм/с
Инструмент: капиллярная ручка
Работает от сети
Сложно масштабировать
Стационарная конструкция
Notes: Мэйкланджело - это небольшой ЧПУ станок с тросовой механикой, который обладает точностью исполнения рисунка на листе формата А0,
но имеет медленную скорость работы, сложность масштабирования и возможность рисования только одним цветом, используя капиллярную ручку.

## Slide 7
Scribit
Работает от сети
Пишет маркерами Scribit (13000₽ за набор)
Область печати до (2х2)м
Производство зарубежной компанией
Цена 89990₽
Notes: Скрибит - это тросовый робот, который работает от сети и предназначен для многоцветной печати на стенах в помещении.
Он может работать на области размером 2 на 2 метра и печатает фирменными маркерами скрибит.

## Slide 8
Ручное рисование на вертикальных поверхностях требует художественных навыков, больших затрат времени и усилий Сложность работы ведет к возможным ошибкам и неточностям в рисунке
Существующие аналоги спец. Устройств эффективны только в своей узкой специализации (т.к. ограничен размер поверхности, ограничено количество цветов, используются только оригинальные комплектующие), а также Ограничены возможности для создания сложных и детализированных изображений
Проблема
Notes: Таким образом была выявлены проблемы как при ручном рисовании так и с использованием специальных устройств, представлены на слайде

## Slide 9
Разработать устройство, способное автоматически рисовать на больших вертикальный поверхностях
Цель
Notes: Цель моего проекта – разработать устройство, которое будет способно рисовать на больших вертикальных поверхностях

## Slide 10
Выбор электронных компонентов
Разработка и сборка прототипа
Написание программного кода
Тестирование
Анализ недостатков
Разработка модели устройства
Апробация устройства и выводы
Анализировать перспективы разработки
Задачи
Исследование
Прототип
Устройство
Исследовать существующие решения
Изучить аналоги
Notes: Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи

## Slide 11: Требования к конструкции
Компактность
Мобильность
Пользовательский интерфейс
Презентабельный корпус
Гармоничное сочетание цветов
Notes: Так же мной были сформулированы требования к конструкции

## Slide 12
OLED дисплей I2C 128x64
Сервопривод
SG90
Шаговый двигатель
28BYJ-48
Arduino Nano
Mini Micro SD
Card Reader Module
Драйвер
ULN2003
Выбор электронных компонентов
Notes: Для воплощения прототипа в железе были выбраны следующие компоненты, потому что они выполняют минимальную функциональность для его реализации

## Slide 13: Структурная схема
Notes: Структурная схема из данных компонентов представлена на слайде

## Slide 14: Принцип работы
Notes: Устройство - тросовый робот. Концы троса закрепляются на крепежном элементе, который может быть разным для разных поверхностей. Для маркерной доски, например, это специальный уголок-крепёж. Это обеспечивает простую установку устройства на различные поверхности. Концы троса закрепляются в верхней части рабочей области. Перемещается робот с помощью приводов с шкивами разматывает и сматывает тросы, что позволяет ему перемещаться по рабочей области.

## Slide 15
Прототип рисует логотип Arduino Время рисования 5 минут
Дистанция между опорами 6 м
Мой первый прототип
Notes: На слайде представлен первый работоспособный прототип моего устройства, он обладал возможностью печатать одним цветом, рядом видео испытаний плоттера на стене комнаты, сейчас он рисует логотип ардуино размером 60 см.

## Slide 16: Приложение для плоттера
Загрузка (png, jpg, bmp, svg)
Установка параметров
Расчёт пути в файл
Notes: Я разработал своё приложение для подготовки изображений, интерфейс представлен на слайде, а алгоритм показан ниже. Пользователь добавляет изображения, размещает их на рабочей области, размер которой нужно указать, задаёт стиль заполнения. Приложение рассчитывает путь, записывает его в файл и сохраняет на SD-карту, через которую программа передаётся на плоттер.

## Slide 18
Разработана в САПР КОМПАС 3D
Оптимизирована под 3D-печать без поддержек
Единообразные крепёжные изделия
Модель устройства
20 см

## Slide 19
Механизм печати
Один сервопривод меняет цвет в процессе печати
Простая конструкция
Расширяема до 4 маркеров
Механизм печати на 2 маркера
Notes: Для осуществления печати на маркерных досках разработан механизм печати, здесь он приспособлен для двух маркеров.

## Slide 20: Принцип работы механизма печати
Угол 45
Активный маркер 0
Угол 90
Перемещение без печати
Угол 135
Активный маркер 1
Notes: В зависимости от угла поворота привода меняется рабочий инструмент.

## Slide 21
Крепление маркера
Диаметр ручки маркера – от 18 до 25 мм Регулировка высоты и нажима
Notes: Само крепление маркеров универсально, есть вариативность диаметров и настройка высоты и нажима

## Slide 22: Уголок-крепёж для маркерной доски
Опора на маркерную доску
  Место для петли троса
Notes: Для установки плоттера на маркерную доску был разработан уголок-крепёж, на нём есть местро для петли на конце троса, уголок просто надевается на доску.

## Slide 23: Дополнительные крепления
Канцелярский зажим
Вакуумный захват
Может быть установлен на разные поверхности
Подходит для стекла, маркерного покрытия и других гладких поверхностей

## Slide 24: Печатная плата
Notes: Была разработана Печатная плата

## Slide 25: Общие характеристики
Длина троса - 8м
Скорость печати – 34мм/с
Точность перемещения 0.125 мм
Кол-во цветов – от 1 до 4
Диаметры маркеров – от 18 до 24 (мм)
Время автономной работы – 360 мин
Время зарядки – 80 мин
Масса устройства 630 г
Notes: Устройство было протестировано, результат апробации представлен на слайде

## Slide 26: Выводы
Было разработано и создано устройство, позволяющее автоматически рисовать на больших вертикальных поверхностях
Создано программное обеспечение, предназначенное для преобразования *изображений
Устройство было протестировано и параметры устройства соответствовали поставленному *ТЗ
Notes: Выводы

## Slide 27: Перспективы
Использование Wi-Fi для ускорения передачи файлов.
Web-интерфейс для взаимодействия с плоттером.
Разработка цельного корпуса для повышения устойчивости компонентов.
Технология литья под давлением для серийного производства устройств.
Прямое размещение компонентов на плате для повышения надежности и уменьшения габаритов устройства.
Рассмотреть другие устройства печати
Notes: В рамках олимпиады не оценивается, но я бы хотел поделиться с вами, что для разработанного ПО было написано 6 тысяч строчек кода,..
И планирую рассмотреть коммерческий потенциал

## Slide 28: Вертикальный тросовый плоттер – автоматический художник
Наумов Максим Геннадьевич, ученик 10 класса

## Slide 29: Схема электрическая принципиальная